| Termék megnevezése : | Padlójelölő szalag |
| --- | --- |
| Referencia szám : | GT-165 |
| Származási ország : | Anglia |

| Hordozó anyaga | PVC |
| --- | --- |
| Össz vastagság | 150 mikron |
| Szín | Fekete, fehér, piros, |
|  | Kék, sárga, zöld |
| Ragasztó típusa | Akril |
| Nyúlás | 200% |
| Tapadási erő | 5N / 25mm |
| Szakító szilárdság | 54N / 25mm |
| Hőmérséklet tűrés | -30°C - +60°C |
| Felhasználási hőmérséklet | +10°C - + 30°C |
| Öregedés állóság | Jó |
| UV állóság | Jó |

Felhasználási javaslat :

Kiválóan alkalmas kül –és beltéri használatra egyaránt. Padlójelölő szalagként, közlekedési utak, raktárak, sportpályák kijelölésére.

Méretek :	Elérhető 33 méteres hosszúságban, tetszőleges szélességben           6mm – től egészen 1350 mm-ig.

Tárolása :	Szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolandó.