| Termék megnevezése : | Kétoldalon öntapadó ragasztószalag |
| --- | --- |
| Referencia szám : | GT-237 |
| Származási ország : | Anglia |

| Hordozó anyaga | Polipropilén |
| --- | --- |
| Össz vastagság | 50 mikron |
| Hordozó vastagság | 13 mikron |
| Szín | Transparens |
| Ragasztó típusa | Modifikált kaucsuk |
| Tapadási erő | 25N / 25mm |
| Tack | 22.5N / 25mm |
| 1 kg súly tartása 25m x 25mm felületen | 20 óra |
| Hőmérséklet tűrés | -20°C - +60°C |
| Felhasználási hőmérséklet | +10°C - + 30°C |
| Öregedés állóság | Mérsékelt |
| UV állóság | Mérsékelt |

Felhasználási javaslat :

Általános felhasználású kétoldalas szalag.

Méretek :	Elérhető 50 , 100 , 150 vagy 200 méteres hosszúságban, tetszőleges szélességben 5mm – től egészen 1250 mm-ig.

Tárolása :	Szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolandó.