| Termék megnevezése : | Csomagoló szalag |
| --- | --- |
| Referencia szám : | GT-45 |
| Származási ország : | Ausztria |

| Hordozó anyaga | BOPP |
| --- | --- |
| Össz vastagság | 50 mikron |
| Hordozó vastagsága | 25 mikron |
| Szín | Átlátszó/barna/fehér |
| Ragasztó típusa | Akril |
| Nyúlás | 110% |
| Tapadási erő | 8N / 25mm |
| Szakító szilárdság | 80N / 25mm |
| Hőmérséklet tűrés | -30°C - +110°C |
| Felhasználási hőmérséklet | +10°C - + 30°C |
| Öregedés állóság | Jó |
| UV állóság | Jó |

Felhasználási javaslat :

Kiválóan alkalmas kül –és beltéri használatra egyaránt. Doboz zárásra és egyéb csomagolási munkálatokra, ahol fontos szempont az eltávolíthatóság.

Méretek :	Elérhető 66 méteres hosszúságban, tetszőleges szélességben           12mm – től egészen 1000 mm-ig.

Tárolása :	Szobahőmérsékleten, száraz helyen tárolandó.